УТВЕРЖДЕНА 
Комитетом Российской Федерации 
по земельным ресурсам 
и землеустройству 
8 апреля 1996 года

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ

В Инструкции определены: основное содержание, требования к точности, порядок выполнения, контроля, приемки и оформления результатов работ по межеванию земель. 
    Предназначена для граждан и юридических лиц, выполняющих работы по межеванию земель независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
    Разработана авторским коллективом: Н.В. Комов, В.В. Алакоз, П.Ф. Лойко, У.Д. Самратов, Ю.К. Неумывакин, А.З. Родин, С.А. Логинов, Ю.Г. Батраков, В.В. Бойков, Г.С. Елесин, В.М. Филлипов, В.Л. Михеев. 
    Одобрена Научно - техническим советом Роскомзема 18 мая 1994 г. 
    Утверждена Роскомземом 8 апреля 1996 г. 
    Прошла правовую экспертизу Минюста России 28 июня 1996 г. N 07-02-516-96.

#### 1. Общие положения

1.1. Межевание земель представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади. 
    1.2. Установление и закрепление границ на местности выполняют при получении гражданами и юридическими лицами новых земельных участков, при купле - продаже, мене, дарении всего или части земельного участка, а также по просьбе граждан и юридических лиц, если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности. 
    1.3. Восстановление границ земельного участка выполняют при наличии межевых споров, а также по просьбе граждан и юридических лиц в случае полной или частичной утраты на местности межевых знаков и других признаков границ принадлежащих им земельных участков. 
    1.4. Межевание земель выполняют проектно - изыскательские организации Роскомзема, а также граждане и юридические лица, получившие в установленном порядке лицензии на право выполнения этих работ.

#### 2. Содержание межевания земель

Межевание земель включает: 
    - подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов; 
    - полевое обследование и оценку состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ); 
    - полевое обследование границ размежевываемого земельного участка с оценкой состояния межевых знаков; 
    - составление технического проекта (задания) межевания земель; 
    - уведомление собственников, владельцев и пользователей размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ; 
    - согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями размежевываемых земельных участков; 
    - сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью; 
    - определение координат пунктов ОМС и межевых знаков; 
    - определение площади земельного участка; 
    - составление чертежа границ земельного участка; 
    - контроль и приемку результатов межевания земель производителем работ; 
    - государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков; 
    - формирование межевого дела; 
    - сдачу материалов в архив.

#### 3. Геодезическая основа. Требования к точности межевания земель

3.1. Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так и в местных и условных системах координат. При этом должна быть обеспечена надежная связь местных и условных систем координат с общегосударственной системой. 
    3.2. Геодезической основой межевания земель служат: 
    - пункты ГГС (триангуляция и полигонометрия); 
    - пункты ОМС (опорные межевые знаки - ОМЗ). 
    3.3. Пункты ОМС (ОМЗ) служат в качестве исходных для: 
    - закрепления на местности выбранной местной или условной системы координат и последующей ее привязки к общегосударственной системе координат; 
    - оперативного восстановления утраченных межевых знаков; 
    - решения других задач государственного земельного кадастра и землеустройства. 
    3.4. Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов ОМС (ОМЗ) и положения межевых знаков не должны превышать величин, приведенных в таблице. 
    Предельная погрешность положения точки не должна превышать удвоенной средней квадратической погрешности. Количество погрешностей, превышающих предельные, должно быть не более 5% от общего числа контрольных измерений. 
    3.5. Расположение и плотность (густота) пунктов ОМС должны обеспечивать быстрое и надежное восстановление на местности положения всех межевых знаков. 
    3.6. В городах и поселках комитеты по земельным ресурсам и землеустройству могут устанавливать более высокую точность и плотность опорной межевой сети и межевых знаков, что обосновывается в технических проектах на производство работ.

Таблица

Точностные и другие характеристики межевания земель

| Градации земель | Средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов ОМС (ОМЗ) не более (мм) | Средняя квадратическая погрешность положения межевых знаков относительно пунктов ГГС, ОМС (ОМЗ) не более (мм) | Плотность (густота) пунктов ГГС и ОМС (ОМЗ) | Рекомендуемые масштабы базовых кадастровых карт и планов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Земли городов и поселков | 0,05 | 0,1 | Не менее 4 на 1 кв. км | 1:1000 1:2000 |
| 2. Земли сельских населенных пунктов; земли пригородной зоны: в т.ч. земли, предоставленные для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства и другие земли | то же | то же | Не менее 4 на населенный пункт, дачный поселок, садоводческое товарищество | 1:2000 1:5000 |
| 3. Земли сельскохозяйственного назначения; земли особо охраняемых территорий и другие земли | то же | то же | Узловые точки 3 и более землевладений и землепользований | 1:10000 1:25000 |
| 4. Земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса и другие земли | то же | то же | то же | 1:25000 1:50000 |

Примечания. 
    1. Средние квадратические погрешности в графах 2 и 3 рассматриваются применительно к масштабам базовых кадастровых карт и планов (графа 5). 
    2. Базовые кадастровые карты являются исходными для создания кадастровых карт и планов земельного участка, села, поселка, сельского административного округа, административного района, города, республики, края, области.

#### 4. Требования к закреплению на местности границ земельного участка

4.1. В зависимости от назначения и типа закрепления на местности различают: 
    - пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5 лет) сохранность; 
    - межевые знаки, закрепляемые на поворотных точках границ с использованием недорогих материалов; 
    - границы по "живым урочищам" (рекам, ручьям, водотокам, водоразделам и т.д.); 
    - границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фасадами зданий, элементами дорожной сети и т.д.); 
    - пропаханные линии суходольных границ. 
    4.2. Пункты ОМС размещают равномерно на территории населенных пунктов, дачных поселков, участков садовых товариществ, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий с плотностью, указанной в таблице. Пункты ОМС могут не совпадать с межевыми знаками границ земельного участка. Их следует размещать на местности с учетом: 
    - доступности для геодезических определений при восстановлении положения утраченных межевых знаков; 
    - защищенности от разрушений в результате хозяйственной деятельности и природных явлений. 
    Пункты ОМС следует по возможности размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
    4.3. Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы земельного участка, кроме границ, проходящих по "живым урочищам" и линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка. 
    4.4. На пунктах ОМС в качестве знаков применяются (приложение 1): 
    - бетонный пилон размером 12 x 12 x 90 см, в верхний конец которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего скрепления с грунтом вцементируются два металлических штыря (якорь); 
    - бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 15 x 15 см, верхним 10 x 10 см и высотой 90 см с заделанным в него кованым гвоздем; 
    - железная труба диаметром 35 - 60 мм, отрезки рельса или уголкового железа 50 x 50 x 5 мм, 35 x 35 x 4 мм длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним - 15 x 15 см и высотой 20 см. К верхней части трубы (рельса, уголка) приваривается металлическая пластинка для надписи, внизу - металлические стержни (крестовина); 
    - деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с крестовиной, установленной на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним 15 x 15 см и высотой 20 см. На верхней грани монолита делается крестообразная насечка или заделывается гвоздь. Верхнюю часть столба затесывают на конус, ниже затеса делается вырез для надписи; 
    - пень свежесрубленного хвойного дерева диаметром в верхней части не менее 25 см, обработанный в виде столба с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем; 
    - марка, штырь, болт, закрепленные цементным раствором в основания различных сооружений, в т.ч. в бордюры, столбы, трубы или в скалы. 
    Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см. 
    4.5. Пункты ОМС окапывают в виде круглых канав с внутренним диаметром 2,0 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м и верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,1 м. 
    4.6. В качестве межевых знаков используют деревянные колья высотой 75 - 80 см, диаметром 5 - 7 см, железные штыри и трубы, забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м. 
    Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются круглой канавой с внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м и шириной в нижней части 0,2 м. 
    4.7. Границы земельных участков, проходящие по живых урочищам, закрепляются межевыми знаками только на стыках с суходольными границами. 
    4.8. При установке межевой знак ориентируют таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки. 
    4.9. На пунктах ОМС (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения 1) делается надпись: Роскомзем ОМЗ N ________. 
    4.10. Пункты ОМС после закладки сдаются по акту на наблюдение за сохранностью: 
    - городской, поселковой или сельской администрации, если они построены на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
    - собственнику, владельцу, пользователю земельного участка, если они находятся на его земельном участке. 
    Если пункт ОМС совмещен с межевым знаком, то он сдается на наблюдение за сохранностью всем собственникам, владельцам и пользователям размежевываемых земельных участков.

#### 5. Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ осуществляют сбор и анализируют следующие исходные материалы: 
    - проект землеустройства, материалы инвентаризации земель; 
    - постановление районной, городской (поселковой) или сельской администрации о предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка; 
    - договоры купли - продажи и сведения о других сделках с земельным участком; 
    - выписки из книги регистрации земельного участка; 
    - сведения о наличии межевых споров по данному земельному участку; 
    - чертеж границ или кадастровые карты (планы) с границами земельного участка; 
    - топографические карты и планы; 
    - фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу; 
    - схемы и списки координат пунктов ГГС; 
    - схемы и списки координат пунктов ОМС; 
    - списки координат межевых знаков, затрагиваемых проектом землеустройства, а также проектные координаты вновь образуемого или трансформируемого земельного участка; 
    - сведения об особом режиме использования земель.

#### 6. Полевое обследование пунктов геодезической опоры и межевых знаков

6.1. Полевое обследование производят с целью проверки сохранности пунктов геодезической опоры, выбора наиболее выгодной технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети. 
    6.2. Результаты обследования отражаются на схемах ГГС, ОМС или ранее изготовленном чертеже границ земельного участка. 
    6.3. В результате полевого обследования выясняют возможности применения тех или иных методов и приборов для закрепления пунктов ОМС, межевых знаков и определения их координат. 
    Составляется акт проверки состояния ранее установленных граничных знаков земельного участка.

#### 7. Составление технического проекта

7.1. Межевание земель выполняют в соответствии с техническим проектом, в котором обосновывают содержание, объемы, трудовые затраты, необходимые материалы, сметную стоимость, сроки выполнения и технику безопасности работ. Технический проект межевания земель составляют на каждый населенный пункт, дачный поселок, садоводческое товарищество, на крупные сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия и т.д. 
    7.2. Межевание земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального строительства, выполняют в соответствии с техническим заданием, выданным на основе технического проекта. 
    7.3. Технический проект межевания земель утверждает районный (городской) комитет по земельным ресурсам и землеустройству. 
    7.4. Технический проект включает: 
    - текстовую часть; 
    - графические материалы; 
    - смету затрат и расчеты необходимых материалов. 
    7.5. В текстовой части технического проекта отражают: 
    - основание и цель выполнения работ; 
    - сведения о геодезической основе; 
    - сведения о ранее выполненных межевых работах; 
    - технологию геодезических работ и закрепления новых или восстановления утраченных границ; 
    - организацию и сроки межевания земельного участка; 
    - рекомендации по технике безопасности и охране труда; 
    - перечень материалов, подлежащих сдаче в комитет по земельным ресурсам и землеустройству. 
    7.6. К техническому проекту прикладывают разбивочный чертеж, составленный в удобном для работы масштабе, на котором отображают существующие и проектируемые: 
    - пункты ГГС и ОМС (ОМЗ); 
    - межевые знаки; 
    - угловые и линейные данные для геодезических измерений; 
    - названия и номера размежевываемого и смежных с ним земельных участков. 
    На разбивочном чертеже проектируемые пункты ОМС и межевые знаки и их названия показываются красным цветом. 
    7.7. Разбивочный чертеж может составляться на копии ранее изготовленного чертежа границ земельного участка или кадастровой карты (плана), приведенной к удобному для работы масштабу.

#### 8. Уведомление собственников, владельцев и пользователей о межевании земель

8.1. Собственники, владельцы и пользователи размежевываемого и смежных с ним земельных участков заблаговременно, не позднее чем за 2 дня до начала работ, извещаются о времени проведения межевых работ. 
    8.2. Извещения (Приложение 3.3) вручаются под расписку (Приложение 3.4) с указанием времени вручения. Извещения и расписки составляются в 2 экземплярах, один экземпляр из которых подшивается в межевое дело.

#### 9. Установление и согласование границ земельного участка на местности

9.1. Установление границ земельного участка производят на местности в присутствии представителя районной, городской (поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев или пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных участков или их представителей, полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в установленном порядке. 
    9.2. После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца. 
    Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером - землеустроителем - производителем работ. Акт утверждается комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района (города) (Приложение 3.5).

#### 10. Определение координат межевых знаков

10.1. После закрепления на местности пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков определение их планового положения выполняют в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции. 
    10.2. Для определения координат пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков используют: 
    - спутниковые геодезические определения; 
    - триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, комбинированные засечки, лучевые системы; 
    - фотограмметрические методы. 
    В обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии. 
    10.3. Для производства измерений применяют: 
    - спутниковые геодезические приемники; 
    - электронные тахеометры; 
    - светодальномеры; 
    - теодолиты; 
    - фотограмметрические приборы; 
    - дигитайзеры, другие приборы и инструменты. 
    10.4. Конкретные рекомендации по использованию перечисленных методов и приборов для межевания земель излагают в соответствующих руководящих технических материалах (РТМ) и техническом проекте. 
    10.5. По результатам геодезических, фотограмметрических и картометрических измерений вычисляют координаты пунктов ОМС и межевых знаков.

#### 11. Определение площади земельного участка

11.1. Площадь земельного участка вычисляют в основном аналитическими методами по координатам межевых знаков, полученным геодезическими и фотограмметрическими методами при выполнении требований раздела 3 Инструкции. 
    11.2. Вычисленную площадь земельного участка Рвыч сравнивают с площадью, указанной в правоустанавливающем документе Рдок (постановлении администрации, свидетельстве на право собственности, договоре купли - продажи и т.д.), для чего вычисляют разность 
 
    дельта Р = Рвыч - Рдок, 
 
    которую сравнивают с допустимой погрешностью определения площади дельта Рдоп, вычисляемой по формуле: 
 
    дельта Рдоп = 2 x mp, 
 
    где mp - средняя квадратическая погрешность определения площади земельного участка, вычисленная по формулам, приведенным в Приложении 2. 
    При дельта Р < дельта Рдоп за окончательное значение площади принимается площадь, указанная в правоустанавливающем документе. 
    При дельта Р > дельта Рдоп материалы межевания земель направляют для внесения изменений в правоустанавливающий документ (постановление администрации, свидетельство на право собственности, договор купли - продажи и т.д.).

#### 12. Составление чертежа границ земельного участка

12.1. Чертеж границ земельного участка составляют в масштабе, равном или крупнее масштаба базовой кадастровой карты (плана), рекомендованном в таблице. 
    12.2. Оригинал чертежа границ земельного участка составляют на плотной чертежной бумаге, лавсане или фотоплане. 
    12.3. Чертеж границ земельного участка составляют по образцу, приведенному в Приложении 3. 
    12.4. Чертеж границ земельного участка составляется инженером - землеустроителем, выполнившим межевые работы, и утверждается председателем (заместителем председателя) комитета по земельным ресурсам и землеустройству района (города).

#### 13. Контроль и приемка материалов межевания земель производителем работ

13.1. В процессе и по завершению межевания земельных участков производитель работ осуществляет текущий контроль и приемку законченной продукции. 
    13.2. При выполнении работ физическим лицом, имеющим лицензию на выполнение межевых работ, текущий контроль и приемку законченной продукции осуществляет комитет по земельным ресурсам и землеустройству или уполномоченная им проектно - изыскательская организация по землеустройству. 
    13.3. Текущий контроль и приемку результатов межевания земель производитель работ выполняет с целью установления их соответствия требованиям настоящей Инструкции. 
    Результаты контроля и приемки оформляют актами установленной формы. 
    13.4. В целях контроля производитель работ выполняет дополнительные контрольные измерения, осматривает в натуре межевые знаки и устанавливает соответствие их оформления требованиям настоящей Инструкции. Количество дополнительных контрольных измерений обосновывается в техническом проекте. 
    13.5. При приемке завершенных работ проверяющий устанавливает: 
    - наличие списков координат пунктов ГГС, ОМС (ОМЗ) и межевых знаков; 
    - систему координат и схему привязки межевых знаков к опорным геодезическим пунктам; 
    - правильность ведения журналов геодезических измерений; 
    - правильность установления и закрепления границ земельного участка; 
    - допустимость погрешностей геодезических определений и вычисления площади земельного участка; 
    - соответствие вычисленной площади земельного участка площади, указанной в документе, удостоверяющем права собственника на земельный участок; 
    - правильность оформления чертежа границ земельного участка; 
    - правильность оформления межевого дела и т.д.

#### 14. Государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков

14.1. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству осуществляют государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков. 
    14.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству утверждает следующие документы: 
    - технический проект или техническое задание на межевание земельного участка; 
    - акт установления и согласования границ земельного участка на местности; 
    - чертеж границ земельного участка; 
    - акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.

#### 15. Обжалование результатов межевания

Результаты межевания земель, утвержденные районными (городскими) комитетами по земельным ресурсам и землеустройству, могут быть обжалованы в установленном порядке.

#### 16. Формирование межевого дела

16.1. По завершении межевых работ производитель работ формирует и сдает в комитет по земельным ресурсам и землеустройству межевое дело, в которое включаются: 
    1) Пояснительная записка. 
    2) Копия или выписка из решений государственных, муниципальных и местных организаций о предоставлении земельного участка. 
    3) Копия или выписки из документов, на основании которых установлен особый режим использования земель. 
    4) Копия договора о купле - продаже, дарственной, завещания или другого документа (если такие действия осуществлялись). 
    5) Справки о вкрапленных земельных участках. 
    6) Списки координат пунктов ОМС. 
    7) Списки координат межевых знаков. 
    8) Акт проверки состояния ранее установленных границ земельного участка. 
    9) Технический проект (задание) с рабочим (разбивочным) чертежом. 
    10) Извещения о вызове собственников, владельцев и пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных участков для участия в действиях по межеванию земель. 
    11) Доверенности лицам, уполномоченным собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на участие в установлении, согласовании и закреплении на местности границ размежевываемого земельного участка. 
    12) Акт установления и согласования границ земельного участка. 
    13) Акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью. 
    14) Акт контроля и приемки материалов межевания земель производителем работ. 
    15) Чертеж границ земельного участка. 
    16) Ведомость вычисления площади земельного участка. 
    17) Акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков. 
    16.2. Межевое дело регистрируется и постоянно хранится в межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

Приложение 1

### ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОПОРНЫХ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ (ОМЗ)

Рис. 1. Бетонный пилон - не приводится 
    Рис. 2. Бетонный монолит - не приводится 
    Рис. 3. Железная труба - не приводится 
    Рис. 4. Деревянный столб - не приводится 
    Рис. 5. Штырь в пне - не приводится 
    Рис. 6. Марка (штырь, болт) - не приводится

Приложение 2

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Среднюю  квадратическую  погрешность  mp  определения  площади

земельного участка вычисляют по формуле

_______

/     2

__     / 1 + K

mp = mt x \/ P x \/ --------,                     (1)

2K

где   P  -  площадь   земельного   участка,   K  - коэффициент

вытянутости, mt  - средняя  квадратическая  погрешность положения

межевого знака.

При K = 4 (отношение длины к ширине участка равно четырем)

___

mp = 1,46 x mt \/ P .                     (2)

При K = 1 (участок квадратной формы)

___

mp = mt \/ P .                        (2а)

В обоснованных   техническими   проектами   случаях   точность

определения площади  может  быть  установлена на основе сравнения

результатов двукратных независимых геодезических измерений.

В случае, если на границах землепользования определены опорные

межевые знаки, среднюю квадратическую погрешность  общей  площади

можно определить по частям.

Сначала вычисляют средние квадратические погрешности  площадей

участков, ограниченных   звеньями   границ   и   их   замыкающими

(рис. 7)

________

mt      / n    2

mp = -------- \/ SUM Di  ,                  (3)

__    i=1

2 x \/ 2

где  mt  - средняя  квадратическая погрешность положения точки

поворота (межевого знака); Di - диагональ, соединяющая точки (i -

1) и (i  + 1);  n  - число  межевых  знаков  звена между опорными

межевыми знаками.

Затем вычисляют  среднюю  квадратическую  погрешность  площади

каркасного полигона, вершинами которого являются опорные  межевые

знаки:

_________

mto      / no    2

mpo = -------- \/ SUM Doj  ,                 (4)

__    j=1

2 x \/ 2

где   mto   -  средняя  квадратическая  погрешность  положения

опорного межевого знака;  Doj - диагональ,  соединяющая (j - 1) и

(j +  1) опорные  межевые  знаки;  no  - число  вершин каркасного

полигона.

Общая средняя     квадратическая      погрешность      площади

землепользования будет равна

_______________

/   2    N    2

mробщ = \/ mpo  + SUM mp  ,                   (5)

j=1

где N - число звеньев.

Рис. 7 - не приводится

Приложение 3

### ФОРМЫ МЕЖЕВОГО ДЕЛА

Приложение 3.1

В комитет по земельным ресурсам и землеустройству

_________________________________ района (города)

От __________________________________

(Фамилия, имя, отчество гражданина

или наименование юридического лица)

_____________________________________

(паспортные данные гражданина или

_____________________________________

реквизиты юридического лица)

Адрес _______________________________

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выполнить межевание земельного участка _________________

(находящегося

_________________________________________________________________

в собственности, владении, пользовании)

Правоустанавливающий документ ________________________________

(госакт, свидетельство, договор

и др.)

_________________________________________________________________

(номер, дата выдачи, кем выдан)

Кадастровый номер земельного участка: ________________________

Согласен оплатить расходы по выполнению  межевания  земельного

участка <*>.

__________________________

(подпись заявителя, дата)

"__" _______________ 199  г.

<*> Заявитель  оплачивает  расходы  по  межеванию  земель,  за

исключением работ по установлению,  закреплению  и  геодезической

привязке опорных межевых знаков.

Приложение 3.2

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" _______________ 199  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

1. Земельный участок N _______________________________________

_________________________________________________________________

2. Местоположение земельного участка _________________________

_________________________________________________________________

3. Наименование и адрес собственника,  владельца, пользователя

земельного участка ______________________________________________

_________________________________________________________________

4. Наименование и адрес исполнителя __________________________

_________________________________________________________________

5. Технический проект на производство межевых работ  утвержден

_________________________________________________________________

6. Предварительная сметная стоимость работ составляет ________

_________________________________________________________________

7. Сведения о наличии  материалов ранее  выполненных изысканий

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Требования к точности работ _______________________________

10. Система координат ________________________________________

11. Особые  и дополнительные требования к производству работ и

отчетным материалам _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

12. Сроки и порядок представления отчетных материалов ________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13. Приложения: ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Производитель работ:

____________________  ______________     _____________________

(должность)        (подпись)         (фамилия и инициалы)

"__" ____________ 199  г.

Приложение 3.3

ИЗВЕЩЕНИЕ

______________________________________________________________

Кому (фамилия и инициалы собственника, владельца, пользователя

земельного участка или руководителя юридического лица)

Прошу Вас прибыть лично или направить Вашего  представителя  к

_____ часам "__" ______________ 199  г. по адресу:

_________________________________________________________________

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре  границ

земельного участка ______________________________________________

(название, фамилия и инициалы собственника,

_________________________________________________________________

владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

____________________ района _____________________________________

(название)                (название республики в составе РФ,

_________________________________________________________________

края, области, автономного образования)

Ваша явка   или   Вашего   представителя   с    доверенностью,

подтверждающей его полномочия участвовать в установлении границ и

подписывать соответствующие документы, необходима.

Инженер - землеустроитель:

____________________  ______________     _____________________

(название проектной   (подпись)          (фамилия, инициалы)

организации)

"__" _____________ 199  г.

Приложение 3.4

РАСПИСКА

Извещение ____________________________________________________

(указать, кому)

о вызове представителя к ______ часам "__" ______________ 199  г.

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре  границ

земельного участка ______________________________________________

(название, фамилия и инициалы собственника,

_________________________________________________________________

владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

____________________ района _____________________________________

(название)                (название республики в составе РФ,

_________________________________________________________________

края, области, автономного образования)

получил "__" _______________ 199  г.

____________________  ______________     _____________________

(должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

Извещение вручил "__" _____________ 199  г.

____________________  ______________     _____________________

(должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

Приложение 3.5

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" _______________ 199  г.

АКТ

УСТАНОВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_________________________________________________________________

(кадастровый номер, фамилия и инициалы собственника, владельца,

_________________________________________________________________

пользователя земельного участка или руководителя

юридического лица)

"__" _______________ 199  г.

Инженер - землеустроитель ____________________________________

(наименование организации,

фамилия, инициалы)

на основании ____________________________________________________

_________________________________________________________________

произвел в натуре отвод земельного участка ______________________

_____________________________ на площади ________________________

Межевание выполнено  при  участии  собственников,  владельцев,

пользователей земельных участков или их представителей:

| Наименование или кадастровый номер земельного участка | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Границы отведенного   участка  закреплены  в  натуре  межевыми

знаками  установленного  образца,  заинтересованным   сторонам  о

сохранности  знаков  объявлено. Опорные межевые знаки (ОМЗ) сданы

на наблюдение за сохранностью (акты прилагаются).

Представителями заинтересованных   собственников,  владельцев,

пользователей при отводе  земельного  участка заявлено  (существо

возникшего спора по границам):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Инженер - землеустроитель ____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

Представители землепользователей:

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

____________ "__" __________ 199  г.

(подпись)

Приложение 3.6

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ

земельного участка N ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Отвод произведен "__" _________________ 199  г.  на  основании

постановления администрации __________________ района ___________

Общая площадь участка _________________

Геоданные:

| Название и номера пунктов | Румбы или дирекционные углы | Длина линии, м |
| --- | --- | --- |

Масштаб 1:_____________________

Описание границ смежных землепользований ________________________

от ________ до __________ с землями _____________________________

от ________ до __________ с землями _____________________________

от ________ до __________ с землями _____________________________

"Утверждаю"                          Отвод в натуре произвел:

Председатель Комитета                   _________________________

по земельным ресурсам                   "__" ____________ 199  г.

и землеустройству

________________ района

________________ области                План составил:

________________________                _________________________

"__" ___________ 199  г.                "__" ____________ 199  г.

М.П.

Приложение 3.7

"Утверждаю"

Председатель Комитета

по земельным ресурсам

и землеустройству

____________________________

(район, город, область)

____________________________

М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

"__" ________________ 199 г.

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ

И СОХРАННОСТЬЮ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

Установление границ осуществлено _____________________________

_________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

из состава земель _______________________________________________

(землепользования)

________________________ района ________________________ области.

В результате государственного контроля установлено:

1. Технический  проект  (задание)  на   выполнение   межевания

утвержден _______________________________________________________

(кем, когда)

2. Акт установления и согласования границ земельного участка

_________________________________________________________________

оформлен в соответствии с установленными требованиями и утвержден

____________________________ "__" ____________ 199  г.

(кем)

Опорные межевые   знаки   (ОМЗ)   сданы   на   наблюдение   за

сохранностью.

3. Чертеж границ земельного участка __________________________

соответствует принятым требованиям и утвержден __________________

(кем, когда)

4. Межевое  дело  оформлено,  сброшюровано  и подготовлено для

передачи на постоянное хранение в архив.

Дело принял: представитель ___________________ рай(гор)комзема

____________________  ______________     _____________________

(должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)

Дело сдал: производитель работ

____________________  ______________     _____________________

(должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)